## Slide 1
01
DMEL
Pronóstico de caudal
con dos ramas de aprendizaje
Aplicación al dataset Rainfall–Runoff
Laboratorio 2 Deep Learning UTEC
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 15 segundos.
Presentamos una adaptación de DMEL para pronosticar las siguientes 48 horas de caudal específico a partir de 14 días de historia. Explicaremos el método, su aplicación al laboratorio y la comparación entre LSTM y DMEL en validación.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto.
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.

## Slide 2
El problema que aborda DMEL
Wang et al. (2026), secciones 2–3, figura 5 y tabla 6
02
Patrones de distinta complejidad
Los picos y las variaciones suaves plantean desafíos diferentes al predictor.
Experimento original
Shuangpai y Fenghuang, China. Registros diarios de 2002 a 2005.
Pronóstico de varios pasos
Historia de 7 días. Horizontes de 1, 3, 5 y 7 días.
Cuenca del estudio original
DMEL, Shuangpai a 7 días: NSE 0.8255
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 45 segundos.
El problema es anticipar varios valores futuros de caudal. Una serie hidrológica combina episodios abruptos con una evolución más suave. El paper estudia principalmente dos estaciones chinas con datos diarios entre 2002 y 2005. La historia de entrada tiene siete días y los horizontes de evaluación son uno, tres, cinco y siete días. El mapa identifica una cuenca original y no representa nuestro dataset, cuyas cuencas son anónimas. Los resultados de ese contexto motivan la adaptación, pero no acreditan por sí mismos un buen pronóstico horario.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 5 y 7, figura 5.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.

## Slide 3
La propuesta central de DMEL
Wang et al. (2026), fig. 3. Detalle de preprocesamiento y predicción
03
1. Separar la señal
CEEMDAN extrae modos y conserva un residuo.
2. Reconocer los modos
MRS combina componentes de entropía similar y decide su ruta.
3. Especializar los predictores
Informer y LSTM pronostican grupos distintos. El ensamble suma sus salidas.
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 60 segundos.
La propuesta central combina una representación descompuesta con dos familias de redes. CEEMDAN extrae componentes de la señal. MRS calcula su entropía muestral y reúne componentes de complejidad parecida en señales reconstruidas o RIMFs. Después compara su entropía con la del caudal original para asignarlas a Informer o LSTM. Finalmente suma las predicciones. El término dual-modal se refiere aquí a grupos de componentes de la serie. La especialización de las redes es una hipótesis que contrastamos con una ablación de tres épocas. La figura es un detalle del esquema publicado, no un diagrama de nuestro código.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 5–6, figura 3.

## Slide 4
CEEMDAN: descomposición de la señal
Wang et al. (2026), secciones 2.1.1 y 4.1; Torres et al. (2011)
04
q(t) = Σ IMFₖ(t) + r(t)
Modos intrínsecos, IMF
Oscilaciones que la descomposición extrae de la propia señal.
Ruido adaptativo y promedio
CEEMDAN usa múltiples realizaciones para reducir la mezcla de modos.
Paper: 100 realizaciones y ruido reportado de 0.2. El residuo forma parte de la reconstrucción.
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 60 segundos.
Una IMF es un componente oscilatorio que EMD obtiene usando los extremos locales y sus envolventes. CEEMDAN repite extracciones con perturbaciones de ruido y combina los resultados por etapas. La identidad de reconstrucción es esencial: el caudal debe ser igual a la suma de los modos más el residuo, salvo error numérico. El artículo usa cien realizaciones y un nivel de ruido de 0.2. El backend y algunas reglas de parada no quedan totalmente especificados. Nuestra implementación documenta bordes, escalado del ruido y criterio de parada. El número de modos depende de la ventana, de modo que no fijamos los nueve modos observados en las estaciones del artículo.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 3 y 7.
Torres et al. (2011). A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP. https://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/0004144.pdf . Véanse también docs/decomposition.md y dmel/decomposition.py.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 5
Entropía muestral y reconocimiento modal
Wang et al. (2026), secciones 2.1.2 y 2.2.1
05
SampEn = −ln(A / B)
Cantidad | Interpretación
B | Pares de patrones similares de longitud m
A | Pares que siguen siendo similares con longitud m + 1
Entropía mayor | Menor regularidad en la repetición de patrones
m = 2; tolerancia = 0.2 × desviación estándar de cada señal
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 50 segundos.
La entropía muestral evalúa cuánto persiste la semejanza entre patrones al extenderlos un paso. B cuenta los pares parecidos de longitud m y A los que siguen parecidos con longitud m más uno. Cuando esa proporción es pequeña, la entropía es mayor y la señal resulta menos regular según esta medida. El paper usa m igual a dos y una tolerancia de 0.2 veces la desviación estándar de la señal evaluada. MRS reúne componentes con entropías parecidas y vuelve a evaluar las señales reconstruidas. Entropía no equivale directamente a frecuencia física: alta y baja son etiquetas operativas. La regla general de similitud entre IMFs no queda suficientemente detallada para reproducirla sin decisiones adicionales.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 3, 5 y 7.
Richman y Moorman (2000). Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy. https://doi.org/10.1152/ajpheart.2000.278.6.H2039 . Recurso de contraste: https://physionet.org/content/sampen/1.0.0/ .

## Slide 6
Informer para componentes más irregulares
Wang et al. (2026), figura 1; Zhou et al. (2021)
06
Atención ProbSparse
Concentra el cálculo en consultas seleccionadas.
Reducción temporal
El encoder acorta las representaciones entre capas.
Salida directa
El decoder produce varios pasos en una pasada.
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 70 segundos.
Informer usa atención para relacionar posiciones de la historia. ProbSparse selecciona consultas relevantes usando una medida de dispersión de sus puntuaciones de atención. La reducción temporal del encoder disminuye la longitud de sus representaciones. El decoder produce la secuencia futura de una vez, evitando alimentar cada predicción como entrada del paso siguiente. El trabajo original de Informer describe el beneficio para secuencias largas. Nuestra implementación conserva estos mecanismos principales, pero adapta embeddings y otros detalles. El decoder recibe un prefijo conocido y ceros para las posiciones futuras. No recibe los caudales ni las variables meteorológicas observadas del futuro.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Página 4, figura 1.
Zhou et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. https://arxiv.org/abs/2012.07436 .
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 7
LSTM y suma de las dos ramas
Wang et al. (2026), figura 2 y ecuación 14
07
Memoria y compuertas
La LSTM regula qué información conserva, incorpora y entrega.
Rama de menor complejidad
El paper la asigna a los componentes más regulares.
q̂ = q̂Informer + q̂LSTM
Notes: Metodología. Tiempo objetivo: 60 segundos.
La LSTM mantiene un estado de memoria. La compuerta de olvido controla qué parte conserva, la de entrada qué información incorpora y la de salida qué parte comunica al estado oculto. DMEL asigna esta red a los componentes de menor complejidad y suma su predicción con la rama Informer. En nuestra adaptación, una cabeza lineal obtiene directamente los 48 pasos a partir de la LSTM. El entrenamiento minimiza el error del caudal total, así que las contribuciones pronosticadas por cada rama no tienen una interpretación física identificable por separado. Esta especialización se evaluará frente a una variante con Informer en ambas ramas.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 4–5, figura 2 y ecuación 14.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 8
Adaptación del paper al laboratorio
Laboratorio 2, pp. 1–2; Wang et al. (2026), sección 3; configs/dmel.json
08
Aspecto | Paper original | Nuestro laboratorio
Resolución | Diaria | Horaria
Historia | 7 días | 336 horas, equivalentes a 14 días
Pronóstico | 1, 3, 5 o 7 días | 48 valores horarios
Entradas | Caudal en casos principales | Caudal y 11 meteorológicas
Partición | 70 / 15 / 15 | Flags split proporcionados
Salida física | m³/s en casos principales | Caudal específico en mm/h
El laboratorio permite simplificaciones justificadas que conserven la propuesta central.
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 45 segundos.
Pasamos de un problema diario a uno horario. Cada ejemplo aporta 336 horas y exige 48 valores futuros de caudal específico. La salida se expresa en milímetros por hora, como establece el laboratorio. Usamos las once variables meteorológicas históricas junto al caudal, y respetamos los flags de entrenamiento y validación. No aplicamos otra vez el reparto porcentual del artículo. El laboratorio permite reemplazar componentes si falta información, siempre que lo justifiquemos y conservemos la idea central. Por eso hablaremos de una adaptación, sin afirmar reproducción exacta de las cifras publicadas.
FUENTES
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Página 5.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 9
Contrato del dataset Rainfall–Runoff
Conteos por partición: metadata.json. Total de train.h5: verificado en Khipu
09
X: [N, 336, 12]
y: [N, 48]
Partición | Muestras | Uso
Entrenamiento | 254 000 | Ajustar pesos y normalización
Validación | 18 142 | Seleccionar checkpoint
Test | 27 983 | Generar predicciones finales
Canal 11: caudal específico. Canales 0–10: meteorología histórica.
508 cuencas en validación y test. Identificadores anónimos, sin fechas absolutas.
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 45 segundos.
El eje de entrada sigue el orden muestra, tiempo y canal. El caudal está en el canal once, contando desde cero. Los metadatos declaran 254 mil ejemplos de entrenamiento y 18 142 de validación, juntos en train.h5, cuyo total de 272 142 filas verificamos en Khipu. Test contiene 27 983 historias. Hemos comprobado 508 cuencas en validación y en test, pero no debemos convertir sus identificadores anónimos en ubicaciones o calendarios. Las unidades meteorológicas no están especificadas en los metadatos, por lo que conservamos nombres y valores sin inventar conversiones.
FUENTES
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.

## Slide 10
Una ventana real de nuestro dataset
test.h5, fila 0, basin_id 222. Solo caudal histórico, sin etiquetas futuras
10
336 observaciones horarias disponibles al emitir el pronóstico
Chart: Caudal específico (mm/h)
Historia observada: de −335 h a 0 h
Objetivo del modelo: horas +1 a +48
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 40 segundos.
Este gráfico usa la primera fila de test.h5, cuenca anónima 222. La selección es simplemente la primera fila, sin elegirla por calidad de una predicción. Mostramos sus 336 caudales históricos y ubicamos el final de la ventana en la hora cero. Los objetivos futuros comienzan en la hora uno y terminan en la 48. El gráfico no contiene una predicción ni objetivos de test. Permite observar un ascenso pronunciado y una recesión dentro del pasado disponible. La forma de esa ventana ayuda a explicar por qué estudiar componentes de distinta regularidad puede ser útil.
FUENTES
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Lectura directa de dataset/test.h5, X[0,:,11]. Datos exactos y criterio de selección: .presentation-build/dmel/assets/example.json.

## Slide 11
MRS simplificado: dos componentes
dmel/decomposition.py; misma ventana de test, fila 0. Ejemplo de preprocesamiento
11
Alta: IMFs con SampEn mayor que la historia original
Baja: el resto de IMFs más el residuo
Chart: Componentes (mm/h)
En esta ventana: 7 IMFs en alta; baja conserva el residuo.
Error máximo de reconstrucción: 1.19 × 10⁻⁷ mm/h
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 65 segundos.
Nuestra regla produce siempre dos canales. Sumamos a alta los modos cuya entropía supera a la del caudal de la ventana. El resto de modos y el residuo forman baja. Esta decisión elimina la fusión intermedia del MRS publicado, cuya tolerancia de similitud no queda totalmente definida. En esta ventana todas las siete IMFs extraídas superan el umbral, así que baja contiene el residuo. Esto muestra por qué los nombres alta y baja deben entenderse como complejidad y no como bandas físicas garantizadas. La suma reconstruye la historia con error máximo de aproximadamente 1.19 por diez a la menos siete milímetros por hora. Este ejemplo solo ilustra el preprocesamiento y no mide precisión predictiva.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Cálculo local con configs/decomposition.json, 100 realizaciones, semilla 42 y sample_id 0. Entropía original: 0.02969119278730941. Diagnósticos completos: .presentation-build/dmel/assets/example.json.

## Slide 12
Entradas de las ramas y salida de 48 horas
dmel/models.py y dmel/data.py. B representa el tamaño del lote
12
Etapa | Información | Forma
Ventana | 11 meteorológicas y caudal | [B, 336, 12]
Rama Informer | 11 meteorológicas y componente alta | [B, 336, 12]
Rama LSTM | 11 meteorológicas y componente baja | [B, 336, 12]
Cada predictor | Contribución al pronóstico | [B, 48]
Ensamble | Suma y retorno a escala física | [B, 48], mm/h
Cada cabeza corrige el último valor de su entrada. La pérdida supervisa el caudal total.
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 65 segundos.
Descomponemos únicamente el caudal histórico. Cada rama recibe su componente y las once variables meteorológicas históricas, manteniendo doce canales por entrada. Informer y LSTM entregan un vector de 48 valores que el modelo suma. Las cabezas corrigen el último valor de su componente, una decisión adicional del laboratorio que también aplicamos a la LSTM base. Normalizamos conservando la identidad aditiva: alta dividida por sigma, baja menos mu dividida por sigma. Después de sumar las salidas, multiplicamos por sigma y añadimos mu una sola vez. Si sumáramos dos normalizaciones centradas y desnormalizáramos sin cuidado, introduciríamos un sesgo.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Detalle de la normalización: high/σ + (low−μ)/σ = (q−μ)/σ.

## Slide 13
Protocolo de entrenamiento
configs/dmel.json, dmel/engine.py y slurm/train.sbatch
13
Configuración | Valor
Optimizador y pérdida | Adam, MSE sobre el caudal normalizado
Tasa y tamaño de lote | 0.0001 y 32 muestras
Presupuesto | Hasta 100 épocas, paciencia 10
Selección | Menor RMSE de validación en mm/h
Reanudación en Khipu | Checkpoint al cerrar cada época
Normalización solo con train. Descomposición solo con la historia de cada muestra.
y_aux y test_targets.csv quedan fuera de las entradas y de la selección del modelo.
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 55 segundos.
Seguimos Adam con tasa uno por diez a la menos cuatro, lotes de 32 y un máximo de cien épocas. Añadimos parada temprana con paciencia de diez y seleccionamos el checkpoint por RMSE de validación en unidades físicas. La normalización solo usa entrenamiento. La descomposición recibe el pasado de cada ventana, nunca caudales futuros. y_aux podría servir como supervisión auxiliar según el enunciado, pero esta versión no lo usa. Tampoco empleamos test_targets.csv para ajustar o seleccionar. En Khipu dividimos el entrenamiento en ciclos de una época, guardando pesos, optimizador y estados aleatorios. LSTM y DMEL completaron veinte épocas cada uno y terminaron por parada temprana. Los ciclos guardaron su estado y permitieron continuar el entrenamiento entre asignaciones. Este protocolo describe las corridas principales. Para la ablación añadimos dos entrenamientos desde cero con máximo tres épocas y paciencia tres, conservando los demás hiperparámetros.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.

## Slide 14
Comparación de modelos y ablación
Configuraciones del proyecto. Parámetros registrados en docs/implementation.md
14
Método | Pregunta que responde | Parámetros
Persistencia (extensión) | ¿Superamos repetir el último caudal? | 0
LSTM multivariada | ¿Mejora la propuesta frente al modelo base? | 815 152
DMEL adaptado | ¿Funciona la representación con dos ramas? | 3 648 561
Dos ramas Informer | ¿Aporta la especialización con LSTM? | 5 666 818
Split y semilla 42 comunes. Ablación: dos corridas nuevas de 3 épocas.
La ablación también cambia la capacidad del modelo. Una semilla limita la evidencia estadística.
Notes: Implementación. Tiempo objetivo: 45 segundos.
La LSTM multivariada sobre la señal original es nuestro modelo base aprendido. En la comparación principal, LSTM y DMEL completaron veinte épocas y seleccionaron la décima. Para estudiar la especialización de la rama baja, entrenamos desde cero un control DMEL y una variante con dos Informer, ambos durante tres épocas. Estos dos comparten particiones, semilla 42, normalización, pérdida, batch y optimizador. El número de parámetros cambia de 3.65 a 5.67 millones: por ello la ablación no aísla arquitectura a igual capacidad. Persistencia queda como referencia adicional futura. Una sola semilla no demuestra robustez estadística.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Sección 3.2 y discusión de repeticiones.
Evidencia local: outputs/verification/cierre4h-local-20261008/ablation.json, test-lstm.json, test-dmel.json y download-manifest.json. Los dos CSV coinciden con los SHA-256 reportados en Khipu. Métricas de validación recalculadas desde NPZ; configuraciones, particiones, objetivos, normalización y código emparejados. Artefactos: migration/khipu-cierre/runs/cierre-4h-seed42-20261008/. No se abrió SSH desde el agente. Fecha local: 08/10/2026.

## Slide 15
Evaluación por horizonte y por cuenca
dmel/metrics.py; Knoben et al. (2019)
15
Medida | Lectura
RMSE y MAE, mm/h | Magnitud del error en las unidades del objetivo
NSE | Comparación con la media observada del conjunto evaluado
KGE 2009 | Correlación, variabilidad relativa y sesgo de la media
Sesgo y valores negativos | Errores sistemáticos y coherencia física
Reportes globales, h = 1…48 y métricas por cuenca
Sin fechas absolutas, las filas no forman una serie temporal continua.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 25 segundos.
Calculamos RMSE y MAE en milímetros por hora. NSE compara el error cuadrático con la referencia de predecir la media observada del conjunto evaluado; un valor negativo indica que resulta peor que esa referencia. KGE 2009 combina correlación con los cocientes de desviaciones estándar y medias entre predicción y observación. Su cero no tiene el mismo significado de referencia que el cero de NSE. Por eso declaramos explícitamente la versión, además de sus componentes. Reportamos errores por horizonte y cuenca para que un promedio global no oculte fallos. Sin fechas absolutas no podemos reconstruir una cronología de eventos ni auditar todo el solapamiento original. Los casos indefinidos se registran como tales.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Knoben, Freer y Woods (2019). Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. https://hess.copernicus.org/articles/23/4323/2019/ .
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.

## Slide 16
LSTM obtiene menor error global
Validación propia, semilla 42. Jobs 53987 y 54181 completados. Sin recorte a cero
16
18 142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas
Métrica global | LSTM | DMEL
RMSE (mm/h) | 0.1023 | 0.1057
MAE (mm/h) | 0.0213 | 0.0223
NSE | 0.6447 | 0.6208
KGE 2009 | 0.7221 | 0.7188
Predicciones negativas | 3.26 % | 1.08 %
DMEL: RMSE 3.31 % mayor, con menos predicciones negativas
Una corrida por modelo. Validación utilizada para seleccionar los pesos.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 45 segundos.
Los dos entrenamientos terminaron correctamente. Evaluamos el mejor checkpoint de cada modelo sobre las mismas 18 142 ventanas y sus 48 horizontes. El RMSE de LSTM es 0.1023 milímetros por hora y el de DMEL, 0.1057. Por tanto, DMEL tiene un error global 3.31 por ciento mayor en esta corrida. LSTM también obtiene menor MAE y mayores NSE y KGE. DMEL sí reduce las predicciones negativas: pasan de 28 350, o 3.26 por ciento, a 9 439, o 1.08 por ciento. Este avance en coherencia física no compensa automáticamente el mayor error. Tampoco implica menor sesgo absoluto: el sesgo de DMEL es 0.00072 frente a menos 0.00028 del LSTM. La comparación usa una sola semilla y el conjunto de selección. No constituye una prueba estadística ni un resultado final de test.
FUENTES
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.

## Slide 17
Aprendizaje y selección del checkpoint
Historiales de ambos jobs. Épocas numeradas desde 1. Máximo 100, paciencia 10
17
Entrenamiento
Validación
Chart: MSE normalizado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LSTM | 0.45434 | 0.40862 | 0.39771 | 0.3905 | 0.38592 | 0.38032 | 0.37771 | 0.37241 | 0.37019 | 0.36513 | 0.36099 | 0.35781 | 0.35454 | 0.34857 | 0.34448 | 0.34013 | 0.33627 | 0.33044 | 0.32519 | 0.32157
DMEL | 0.48003 | 0.44321 | 0.43267 | 0.42697 | 0.42023 | 0.41368 | 0.40978 | 0.40223 | 0.40071 | 0.39714 | 0.3939 | 0.38742 | 0.3837 | 0.37757 | 0.37232 | 0.37277 | 0.3656 | 0.35772 | 0.3516 | 0.35223
Chart: RMSE (mm/h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LSTM | 0.10771 | 0.10649 | 0.10449 | 0.1039 | 0.10314 | 0.10317 | 0.10261 | 0.10237 | 0.10296 | 0.10228 | 0.10273 | 0.10312 | 0.10286 | 0.10234 | 0.10243 | 0.10347 | 0.10479 | 0.10459 | 0.10536 | 0.10664
DMEL | 0.11338 | 0.11241 | 0.11036 | 0.10878 | 0.10972 | 0.10794 | 0.10799 | 0.1079 | 0.10893 | 0.10567 | 0.10783 | 0.10623 | 0.10676 | 0.1087 | 0.10729 | 0.10766 | 0.10734 | 0.10896 | 0.10771 | 0.10794
Ambos seleccionan la época 10 y paran después de la época 20
La pérdida de entrenamiento baja mientras validación deja de mejorar.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 45 segundos.
Cada panel permite comparar los dos modelos usando la misma escala. El azul representa LSTM y el marrón representa DMEL. El panel izquierdo muestra MSE de entrenamiento sobre caudal normalizado. El derecho muestra RMSE de validación en unidades físicas. Las pérdidas de entrenamiento bajan, pero esa mejora no se traslada continuamente a validación. En ambos modelos el mínimo ocurre en la décima época, registrada como epoch nueve. Ninguna de las diez épocas posteriores supera ese mínimo y la paciencia diez activa la parada temprana. Evaluamos best.pt, no los pesos finales de last.pt. El comportamiento es compatible con sobreajuste y justifica la selección por validación. El máximo de cien épocas es un límite, no una obligación. Los tiempos de Slurm varían entre ciclos y nodos, por lo que no usamos estas corridas como una comparación controlada de velocidad entre arquitecturas.
FUENTES
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.

## Slide 18
Comparación en los 48 horizontes
Validación de los mejores checkpoints. 18 142 pronósticos por horizonte y modelo
18
Error en unidades físicas
Eficiencia NSE
Chart: RMSE (mm/h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
LSTM | 0.032705 | 0.044809 | 0.052961 | 0.059413 | 0.061978 | 0.063337 | 0.063862 | 0.063755 | 0.063336 | 0.065605 | 0.070542 | 0.074652 | 0.078025 | 0.080252 | 0.083029 | 0.08539 | 0.088179 | 0.09117 | 0.096104 | 0.11243 | 0.13225 | 0.1428 | 0.12598 | 0.10969 | 0.10281 | 0.1018 | 0.10551 | 0.11271 | 0.11224 | 0.1132 | 0.11038 | 0.11018 | 0.11525 | 0.11882 | 0.11891 | 0.11879 | 0.11968 | 0.12082 | 0.12156 | 0.12136 | 0.12108 | 0.12157 | 0.12375 | 0.12372 | 0.12226 | 0.12218 | 0.12084 | 0.11965
DMEL | 0.033667 | 0.047298 | 0.056685 | 0.063276 | 0.066269 | 0.067868 | 0.069278 | 0.069778 | 0.069834 | 0.072069 | 0.076576 | 0.079096 | 0.081993 | 0.084125 | 0.086339 | 0.088517 | 0.090863 | 0.094188 | 0.098996 | 0.11494 | 0.13469 | 0.14516 | 0.12864 | 0.11257 | 0.10588 | 0.10488 | 0.1085 | 0.11525 | 0.11527 | 0.11608 | 0.11355 | 0.11362 | 0.11856 | 0.12225 | 0.12237 | 0.12275 | 0.12359 | 0.12462 | 0.12529 | 0.1251 | 0.12478 | 0.12531 | 0.12718 | 0.12713 | 0.12565 | 0.12566 | 0.12439 | 0.12303
Chart: NSE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
LSTM | 0.96854 | 0.94333 | 0.9228 | 0.90394 | 0.89437 | 0.88576 | 0.87925 | 0.87348 | 0.86903 | 0.85419 | 0.83021 | 0.80793 | 0.78651 | 0.7693 | 0.74938 | 0.73272 | 0.71358 | 0.69397 | 0.66421 | 0.58407 | 0.49763 | 0.45127 | 0.50496 | 0.56604 | 0.59175 | 0.59154 | 0.56977 | 0.53268 | 0.53269 | 0.52533 | 0.53547 | 0.53499 | 0.51004 | 0.4951 | 0.49351 | 0.49326 | 0.488 | 0.48068 | 0.47538 | 0.47485 | 0.47522 | 0.47454 | 0.46718 | 0.46874 | 0.47486 | 0.47491 | 0.47848 | 0.4798
DMEL | 0.96666 | 0.93686 | 0.91156 | 0.89104 | 0.87924 | 0.86883 | 0.8579 | 0.84844 | 0.84078 | 0.82404 | 0.79992 | 0.78438 | 0.76424 | 0.7465 | 0.72901 | 0.71279 | 0.69587 | 0.67337 | 0.6437 | 0.5653 | 0.47892 | 0.43301 | 0.48379 | 0.54294 | 0.56701 | 0.56645 | 0.545 | 0.51136 | 0.50705 | 0.50085 | 0.5084 | 0.50546 | 0.48147 | 0.46549 | 0.46357 | 0.45886 | 0.45402 | 0.44748 | 0.44267 | 0.44205 | 0.44262 | 0.44178 | 0.43717 | 0.43908 | 0.4453 | 0.44456 | 0.44736 | 0.44995
LSTM tiene menor RMSE en los 48 horizontes
A +48 h: RMSE de 0.1196 en LSTM y 0.1230 en DMEL.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 40 segundos.
Cada curva contiene los 48 resultados horarios de validación. LSTM tiene menor RMSE y MAE, además de mayor NSE, en todos los horizontes. A una hora, los RMSE son 0.0327 para LSTM y 0.0337 para DMEL. A veinticuatro horas son 0.1097 y 0.1126. A cuarenta y ocho horas son 0.1196 y 0.1230, con NSE de 0.4798 y 0.4499. La precisión tiende a disminuir con el horizonte, aunque las curvas no son monótonas. El incremento de error alrededor de las horas veinte a veintitrés aparece en los reportes, pero no podemos atribuirlo a eventos específicos sin analizar predicciones y observaciones. El KGE tiene una lectura distinta: DMEL mejora en catorce horizontes y LSTM en treinta y cuatro. Eso no altera el resultado sobre RMSE, que fue nuestro criterio de selección.
FUENTES
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.

## Slide 19
Resultados por cuenca: ventajas repartidas
508 cuencas. Comparación pareada por ID y mismo número de pares en cada cuenca
19
Resumen por cuenca | LSTM | DMEL
Cuencas con menor RMSE | 256 de 508 | 252 de 508
Mediana del NSE | 0.5939 | 0.5623
Media del NSE, igual peso | −49.2525 | −83.5098
Cuencas con NSE negativo | 70 (13.8 %) | 80 (15.7 %)
Media del KGE, igual peso | −0.8038 | −1.3648
El global y la cuenca típica cuentan historias distintas
Las medias reciben una fuerte influencia de cuencas con valores extremos.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 45 segundos.
La comparación pareada muestra una diferencia importante respecto del resumen global. DMEL mejora el RMSE en 252 cuencas y LSTM en 256, sin empates. Ganar en casi la mitad de cuencas no basta para ganar el RMSE global: este reúne errores cuadrados, y la magnitud de cada diferencia también cuenta. La mediana del NSE es 0.5939 en LSTM y 0.5623 en DMEL. Hay setenta cuencas con NSE negativo en LSTM y ochenta en DMEL. Mostramos las medias macro negativas de ambos modelos, porque ocultarlas daría una imagen incompleta. En la cuenca 369, DMEL tiene RMSE de 0.00312, pero NSE de menos 20 042.8. La identidad entre RMSE y NSE implica una desviación observada de aproximadamente 0.0000221 milímetros por hora. Esa baja variabilidad vuelve sensible al NSE, pero no elimina el mal resultado relativo. Falta inspeccionar las predicciones individuales.
FUENTES
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.

## Slide 20
Ablación de la rama baja: 3 épocas
Validación completa: 18 142 ventanas × 48 horas. Auditoría local del job 54933
20
Control DMEL: alta Informer + baja LSTM → variante con dos Informer
Métrica / capacidad | DMEL · control | Dos Informer
RMSE (mm/h) ↓ | 0.1100 | 0.1115
MAE (mm/h) ↓ | 0.0240 | 0.0275
NSE ↑ | 0.5889 | 0.5780
KGE 2009 ↑ | 0.6954 | 0.7083
Salidas negativas ↓ | 8.65 % | 3.02 %
Parámetros | 3 648 561 | 5 666 818
Al sustituir LSTM, el RMSE aumenta 1.31 % respecto al control.
Una semilla y distinta capacidad; no demuestra convergencia ni significancia.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 65 segundos.
Para aislar la especialización de la rama baja, comparamos un nuevo control DMEL con una variante que usa Informer en ambas ramas. Los dos se entrenaron desde cero durante tres épocas sobre todo train, con semilla 42 y el mismo protocolo. Evaluamos su mejor checkpoint, que en ambos es el de la tercera época, sobre las mismas 18 142 ventanas de validación. El RMSE pasa de 0.1100 a 0.1115 milímetros por hora: un aumento de 1.31 por ciento al sustituir LSTM. MAE y NSE también favorecen al control. Sin embargo, la variante de dos Informer mejora KGE y reduce las predicciones negativas de 8.65 a 3.02 por ciento. No hay un ganador en todas las métricas. El control tiene 3.65 millones de parámetros y la variante 5.67 millones; tres épocas y una semilla no prueban convergencia ni significancia. No confundimos este control con el DMEL original de veinte épocas.
FUENTES
Evidencia local: outputs/verification/cierre4h-local-20261008/ablation.json, test-lstm.json, test-dmel.json y download-manifest.json. Los dos CSV coinciden con los SHA-256 reportados en Khipu. Métricas de validación recalculadas desde NPZ; configuraciones, particiones, objetivos, normalización y código emparejados. Artefactos: migration/khipu-cierre/runs/cierre-4h-seed42-20261008/. No se abrió SSH desde el agente. Fecha local: 08/10/2026.

## Slide 21
Predicciones para todo el test: verificadas
CSV y NPZ de ambos modelos. Fuente, IDs y valores contrastados localmente
21
Mejores checkpoints originales de LSTM y DMEL (época 10)
Exportación | LSTM | DMEL
Muestras | 27 983 | 27 983
Horizontes por muestra | 48 | 48
Valores pronosticados | 1 343 184 | 1 343 184
Estado local | Completo | Completo
mm/h · IDs 0–27 982 · CSV = NPZ · SHA-256 coincide con Khipu
Sin etiquetas de test: acreditamos integridad, no precisión predictiva.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 40 segundos.
Generamos predicciones con los mejores checkpoints originales de LSTM y DMEL. Cada exportación contiene las 27 983 muestras de test y 48 horizontes: 1 343 184 valores por modelo en milímetros por hora. Verificamos orden y unicidad de IDs, cuencas, valores finitos e igualdad entre CSV y NPZ. Los hashes coinciden con los registrados en Khipu. La caché de test está completa y corresponde al archivo fuente. Estas predicciones usan los modelos originales, no los controles de tres épocas. Esta revisión demuestra que la exportación está completa; no mide precisión, porque no utilizamos etiquetas de test. Los valores se conservan sin recorte a cero.
FUENTES
Evidencia local: outputs/verification/cierre4h-local-20261008/ablation.json, test-lstm.json, test-dmel.json y download-manifest.json. Los dos CSV coinciden con los SHA-256 reportados en Khipu. Métricas de validación recalculadas desde NPZ; configuraciones, particiones, objetivos, normalización y código emparejados. Artefactos: migration/khipu-cierre/runs/cierre-4h-seed42-20261008/. No se abrió SSH desde el agente. Fecha local: 08/10/2026.

## Slide 22
Conclusiones y alcance del cierre
Cierre: 08/10/2026. Validación para seleccionar checkpoints; test sin objetivos
22
Ablación ejecutada y predicciones de test completas.
La comparación principal sigue favoreciendo a LSTM en RMSE.
Evidencia | Lectura del resultado
Comparación principal | LSTM: menor RMSE global y en los 48 horizontes.
Ablación · 3 épocas | Dos Informer: RMSE +1.31 %; KGE y negativos mejoran.
Test completo | 27 983 filas × 48 horas por modelo; sin métricas.
Límites | Una semilla; capacidad distinta; solo 3 épocas.
Extensiones: persistencia, más semillas y análisis detallado de eventos.
Notes: Resultados y cierre. Tiempo objetivo: 55 segundos.
Cerramos los dos experimentos que faltaban: la ablación de la rama baja y la exportación completa del test. En la comparación principal, LSTM mantiene el mejor RMSE global y por horizonte. DMEL mejora casi la mitad de las cuencas y reduce las salidas negativas. En el experimento aparte de tres épocas, reemplazar la rama baja LSTM por Informer aumenta el RMSE 1.31 por ciento, aunque mejora KGE y reduce salidas negativas. Esto apoya de forma limitada la especialización según RMSE, sin demostrar convergencia ni superioridad general. Tenemos las predicciones de todas las muestras de test, pero carecemos de objetivos para evaluar su precisión. Quedan como extensiones persistencia, varias semillas y un análisis detallado de eventos. La adaptación horaria y la capacidad desigual deben acompañar cualquier conclusión.
FUENTES
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.
Evidencia local: outputs/verification/cierre4h-local-20261008/ablation.json, test-lstm.json, test-dmel.json y download-manifest.json. Los dos CSV coinciden con los SHA-256 reportados en Khipu. Métricas de validación recalculadas desde NPZ; configuraciones, particiones, objetivos, normalización y código emparejados. Artefactos: migration/khipu-cierre/runs/cierre-4h-seed42-20261008/. No se abrió SSH desde el agente. Fecha local: 08/10/2026.

## Slide 23
Referencias del método
Fuentes primarias. Referencias y vínculos completos en las notas de cada diapositiva
23
Wang et al., 2026
DMEL. Applied Soft Computing 192, 114792. DOI: 10.1016/j.asoc.2026.114792
Torres et al., 2011
A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP.
Richman y Moorman, 2000
Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy.
Notes: Referencias. Tiempo objetivo: 0 segundos.
El paper DMEL aporta la propuesta integrada y los parámetros publicados. Torres y colaboradores describen CEEMDAN. Richman y Moorman fundamentan la entropía muestral. Estas fuentes permiten estudiar los mecanismos. La implementación central del laboratorio pertenece al proyecto y sus diferencias están documentadas.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto.
Torres et al. (2011). A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP. https://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/0004144.pdf . Véanse también docs/decomposition.md y dmel/decomposition.py.
Richman y Moorman (2000). Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy. https://doi.org/10.1152/ajpheart.2000.278.6.H2039 . Recurso de contraste: https://physionet.org/content/sampen/1.0.0/ .

## Slide 24
Referencias de evaluación y del proyecto
Material de apoyo para la exposición y las preguntas individuales
24
Zhou et al., 2021
Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. arXiv:2012.07436
Knoben, Freer y Woods, 2019
Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. HESS 23, 4323–4331.
Laboratorio 2 y artefactos propios
metadata.json, código dmel/, configuraciones y registro de ejecución en Khipu.
Notes: Referencias. Tiempo objetivo: 0 segundos.
La guía fija el problema y los entregables. El código y las configuraciones documentan nuestra adaptación. A los resultados originales se añade evidencia de la ablación y de ambos tests completos, descargada por el usuario y verificada localmente. Las métricas de la ablación se recalcularon desde las predicciones de validación. Los informes registran hashes y controles de integridad. Los resultados son propios; no extrapolamos las cifras diarias del paper a estas cuencas.
FUENTES
Zhou et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. https://arxiv.org/abs/2012.07436 .
Knoben, Freer y Woods (2019). Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. https://hess.copernicus.org/articles/23/4323/2019/ .
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Resultados propios de validación: LSTM 53987 y DMEL 54181, ambos COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/metrics.json, analysis.json, status.json y provenance.json. Historiales: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json y outputs/khipu-dmel-54181-completed/history.json. Salidas de Khipu compartidas por el usuario, contrastadas localmente sin SSH. Ambos best.pt corresponden a epoch=9, décima época. Mismo split, semilla 42, 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. Son métricas de validación utilizada para seleccionar checkpoints, no de test. Las predicciones individuales se descargaron y están disponibles localmente.
Evidencia local: outputs/verification/cierre4h-local-20261008/ablation.json, test-lstm.json, test-dmel.json y download-manifest.json. Los dos CSV coinciden con los SHA-256 reportados en Khipu. Métricas de validación recalculadas desde NPZ; configuraciones, particiones, objetivos, normalización y código emparejados. Artefactos: migration/khipu-cierre/runs/cierre-4h-seed42-20261008/. No se abrió SSH desde el agente. Fecha local: 08/10/2026.