## Slide 1
01
DMEL
Pronóstico de caudal
con dos ramas de aprendizaje
Aplicación al dataset Rainfall–Runoff
Laboratorio 2 Deep Learning UTEC
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 15 segundos.
Presentamos una adaptación de DMEL para pronosticar las siguientes 48 horas de caudal específico a partir de 14 días de historia. Explicaremos el método, su aplicación al laboratorio y los resultados disponibles del modelo LSTM.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto.
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.
Logo original UTEC Posgrado: https://posgrado.utec.edu.pe/sites/default/files/2023-07/logo-utec-color.svg . Adaptación sobria para esta exposición, sin atribuir una plantilla oficial.

## Slide 2
El problema que aborda DMEL
Wang et al. (2026), secciones 2–3, figura 5 y tabla 6
02
Patrones de distinta complejidad
Los picos y las variaciones suaves plantean desafíos diferentes al predictor.
Experimento original
Shuangpai y Fenghuang, China. Registros diarios de 2002 a 2005.
Pronóstico de varios pasos
Historia de 7 días. Horizontes de 1, 3, 5 y 7 días.
Cuenca del estudio original
DMEL, Shuangpai a 7 días: NSE 0.8255
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 45 segundos.
El problema es anticipar varios valores futuros de caudal. Una serie hidrológica combina episodios abruptos con una evolución más suave. El paper estudia principalmente dos estaciones chinas con datos diarios entre 2002 y 2005. La historia de entrada tiene siete días y los horizontes de evaluación son uno, tres, cinco y siete días. El mapa identifica una cuenca original y no representa nuestro dataset, cuyas cuencas son anónimas. Los resultados de ese contexto motivan la adaptación, pero no acreditan por sí mismos un buen pronóstico horario.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 5 y 7, figura 5.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.

## Slide 3
La propuesta central de DMEL
Wang et al. (2026), fig. 3. Detalle de preprocesamiento y predicción
03
1. Separar la señal
CEEMDAN extrae modos y conserva un residuo.
2. Reconocer los modos
MRS combina componentes de entropía similar y decide su ruta.
3. Especializar los predictores
Informer y LSTM pronostican grupos distintos. El ensamble suma sus salidas.
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 60 segundos.
La propuesta central combina una representación descompuesta con dos familias de redes. CEEMDAN extrae componentes de la señal. MRS calcula su entropía muestral y reúne componentes de complejidad parecida en señales reconstruidas o RIMFs. Después compara su entropía con la del caudal original para asignarlas a Informer o LSTM. Finalmente suma las predicciones. El término dual-modal se refiere aquí a grupos de componentes de la serie. La especialización de las redes es una hipótesis que debemos contrastar con una ablación. La figura es un detalle del esquema publicado, no un diagrama de nuestro código.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 5–6, figura 3.

## Slide 4
CEEMDAN: descomposición de la señal
Wang et al. (2026), secciones 2.1.1 y 4.1; Torres et al. (2011)
04
q(t) = Σ IMFₖ(t) + r(t)
Modos intrínsecos, IMF
Oscilaciones que la descomposición extrae de la propia señal.
Ruido adaptativo y promedio
CEEMDAN usa múltiples realizaciones para reducir la mezcla de modos.
Paper: 100 realizaciones y ruido reportado de 0.2. El residuo forma parte de la reconstrucción.
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 60 segundos.
Una IMF es un componente oscilatorio que EMD obtiene usando los extremos locales y sus envolventes. CEEMDAN repite extracciones con perturbaciones de ruido y combina los resultados por etapas. La identidad de reconstrucción es esencial: el caudal debe ser igual a la suma de los modos más el residuo, salvo error numérico. El artículo usa cien realizaciones y un nivel de ruido de 0.2. El backend y algunas reglas de parada no quedan totalmente especificados. Nuestra implementación documenta bordes, escalado del ruido y criterio de parada. El número de modos depende de la ventana, de modo que no fijamos los nueve modos observados en las estaciones del artículo.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 3 y 7.
Torres et al. (2011). A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP. https://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/0004144.pdf . Véanse también docs/decomposition.md y dmel/decomposition.py.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 5
Entropía muestral y reconocimiento modal
Wang et al. (2026), secciones 2.1.2 y 2.2.1
05
SampEn = −ln(A / B)
Cantidad | Interpretación
B | Pares de patrones similares de longitud m
A | Pares que siguen siendo similares con longitud m + 1
Entropía mayor | Menor regularidad en la repetición de patrones
m = 2; tolerancia = 0.2 × desviación estándar de cada señal
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 50 segundos.
La entropía muestral evalúa cuánto persiste la semejanza entre patrones al extenderlos un paso. B cuenta los pares parecidos de longitud m y A los que siguen parecidos con longitud m más uno. Cuando esa proporción es pequeña, la entropía es mayor y la señal resulta menos regular según esta medida. El paper usa m igual a dos y una tolerancia de 0.2 veces la desviación estándar de la señal evaluada. MRS reúne componentes con entropías parecidas y vuelve a evaluar las señales reconstruidas. Entropía no equivale directamente a frecuencia física: alta y baja son etiquetas operativas. La regla general de similitud entre IMFs no queda suficientemente detallada para reproducirla sin decisiones adicionales.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 3, 5 y 7.
Richman y Moorman (2000). Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy. https://doi.org/10.1152/ajpheart.2000.278.6.H2039 . Recurso de contraste: https://physionet.org/content/sampen/1.0.0/ .

## Slide 6
Informer para componentes más irregulares
Wang et al. (2026), figura 1; Zhou et al. (2021)
06
Atención ProbSparse
Concentra el cálculo en consultas seleccionadas.
Reducción temporal
El encoder acorta las representaciones entre capas.
Salida directa
El decoder produce varios pasos en una pasada.
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 70 segundos.
Informer usa atención para relacionar posiciones de la historia. ProbSparse selecciona consultas relevantes usando una medida de dispersión de sus puntuaciones de atención. La reducción temporal del encoder disminuye la longitud de sus representaciones. El decoder produce la secuencia futura de una vez, evitando alimentar cada predicción como entrada del paso siguiente. El trabajo original de Informer describe el beneficio para secuencias largas. Nuestra implementación conserva estos mecanismos principales, pero adapta embeddings y otros detalles. El decoder recibe un prefijo conocido y ceros para las posiciones futuras. No recibe los caudales ni las variables meteorológicas observadas del futuro.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Página 4, figura 1.
Zhou et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. https://arxiv.org/abs/2012.07436 .
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 7
LSTM y suma de las dos ramas
Wang et al. (2026), figura 2 y ecuación 14
07
Memoria y compuertas
La LSTM regula qué información conserva, incorpora y entrega.
Rama de menor complejidad
El paper la asigna a los componentes más regulares.
q̂ = q̂Informer + q̂LSTM
Notes: Metodología. Tiempo orientativo: 60 segundos.
La LSTM mantiene un estado de memoria. La compuerta de olvido controla qué parte conserva, la de entrada qué información incorpora y la de salida qué parte comunica al estado oculto. DMEL asigna esta red a los componentes de menor complejidad y suma su predicción con la rama Informer. En nuestra adaptación, una cabeza lineal obtiene directamente los 48 pasos a partir de la LSTM. El entrenamiento minimiza el error del caudal total, así que las contribuciones pronosticadas por cada rama no tienen una interpretación física identificable por separado. Esta especialización se evaluará frente a una variante con Informer en ambas ramas.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Páginas 4–5, figura 2 y ecuación 14.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 8
Adaptación del paper al laboratorio
Laboratorio 2, pp. 1–2; Wang et al. (2026), sección 3; configs/dmel.json
08
Aspecto | Paper original | Nuestro laboratorio
Resolución | Diaria | Horaria
Historia | 7 días | 336 horas, equivalentes a 14 días
Pronóstico | 1, 3, 5 o 7 días | 48 valores horarios
Entradas | Caudal en casos principales | Caudal y 11 meteorológicas
Partición | 70 / 15 / 15 | Flags split proporcionados
Salida física | m³/s en casos principales | Caudal específico en mm/h
El laboratorio permite simplificaciones justificadas que conserven la propuesta central.
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 45 segundos.
Pasamos de un problema diario a uno horario. Cada ejemplo aporta 336 horas y exige 48 valores futuros de caudal específico. La salida se expresa en milímetros por hora, como establece el laboratorio. Usamos las once variables meteorológicas históricas junto al caudal, y respetamos los flags de entrenamiento y validación. No aplicamos otra vez el reparto porcentual del artículo. El laboratorio permite reemplazar componentes si falta información, siempre que lo justifiquemos y conservemos la idea central. Por eso hablaremos de una adaptación, sin afirmar reproducción exacta de las cifras publicadas.
FUENTES
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Página 5.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.

## Slide 9
Contrato del dataset Rainfall–Runoff
Conteos por partición: metadata.json. Total de train.h5: verificado en Khipu
09
X: [N, 336, 12]
y: [N, 48]
Partición | Muestras | Uso
Entrenamiento | 254 000 | Ajustar pesos y normalización
Validación | 18 142 | Seleccionar checkpoint
Test | 27 983 | Generar predicciones finales
Canal 11: caudal específico. Canales 0–10: meteorología histórica.
508 cuencas en validación y test. Identificadores anónimos, sin fechas absolutas.
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 45 segundos.
El eje de entrada sigue el orden muestra, tiempo y canal. El caudal está en el canal once, contando desde cero. Los metadatos declaran 254 mil ejemplos de entrenamiento y 18 142 de validación, juntos en train.h5, cuyo total de 272 142 filas verificamos en Khipu. Test contiene 27 983 historias. Hemos comprobado 508 cuencas en validación y en test, pero no debemos convertir sus identificadores anónimos en ubicaciones o calendarios. Las unidades meteorológicas no están especificadas en los metadatos, por lo que conservamos nombres y valores sin inventar conversiones.
FUENTES
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 10
Una ventana real de nuestro dataset
test.h5, fila 0, basin_id 222. Solo caudal histórico, sin etiquetas futuras
10
336 observaciones horarias disponibles al emitir el pronóstico
Chart: Caudal específico (mm/h)
Historia observada: de −335 h a 0 h
Objetivo del modelo: horas +1 a +48
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 40 segundos.
Este gráfico usa la primera fila de test.h5, cuenca anónima 222. La selección es simplemente la primera fila, sin elegirla por calidad de una predicción. Mostramos sus 336 caudales históricos y ubicamos el final de la ventana en la hora cero. Los objetivos futuros comienzan en la hora uno y terminan en la 48. El gráfico no contiene una predicción ni objetivos de test. Permite observar un ascenso pronunciado y una recesión dentro del pasado disponible. La forma de esa ventana ayuda a explicar por qué estudiar componentes de distinta regularidad puede ser útil.
FUENTES
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Lectura directa de dataset/test.h5, X[0,:,11]. Datos exactos y criterio de selección: .presentation-build/dmel/assets/example.json.

## Slide 11
MRS simplificado: dos componentes
dmel/decomposition.py; misma ventana de test, fila 0. Ejemplo de preprocesamiento
11
Alta: IMFs con SampEn mayor que la historia original
Baja: el resto de IMFs más el residuo
Chart: Componentes (mm/h)
En esta ventana: 7 IMFs en alta; baja conserva el residuo.
Error máximo de reconstrucción: 1.19 × 10⁻⁷ mm/h
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 65 segundos.
Nuestra regla produce siempre dos canales. Sumamos a alta los modos cuya entropía supera a la del caudal de la ventana. El resto de modos y el residuo forman baja. Esta decisión elimina la fusión intermedia del MRS publicado, cuya tolerancia de similitud no queda totalmente definida. En esta ventana todas las siete IMFs extraídas superan el umbral, así que baja contiene el residuo. Esto muestra por qué los nombres alta y baja deben entenderse como complejidad y no como bandas físicas garantizadas. La suma reconstruye la historia con error máximo de aproximadamente 1.19 por diez a la menos siete milímetros por hora. Este ejemplo solo ilustra el preprocesamiento y no mide precisión predictiva.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Cálculo local con configs/decomposition.json, 100 realizaciones, semilla 42 y sample_id 0. Entropía original: 0.02969119278730941. Diagnósticos completos: .presentation-build/dmel/assets/example.json.

## Slide 12
Entradas de las ramas y salida de 48 horas
dmel/models.py y dmel/data.py. B representa el tamaño del lote
12
Etapa | Información | Forma
Ventana | 11 meteorológicas y caudal | [B, 336, 12]
Rama Informer | 11 meteorológicas y componente alta | [B, 336, 12]
Rama LSTM | 11 meteorológicas y componente baja | [B, 336, 12]
Cada predictor | Contribución al pronóstico | [B, 48]
Ensamble | Suma y retorno a escala física | [B, 48], mm/h
Cada cabeza corrige el último valor de su entrada. La pérdida supervisa el caudal total.
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 65 segundos.
Descomponemos únicamente el caudal histórico. Cada rama recibe su componente y las once variables meteorológicas históricas, manteniendo doce canales por entrada. Informer y LSTM entregan un vector de 48 valores que el modelo suma. Las cabezas corrigen el último valor de su componente, una decisión adicional del laboratorio que también aplicamos a la LSTM base. Normalizamos conservando la identidad aditiva: alta dividida por sigma, baja menos mu dividida por sigma. Después de sumar las salidas, multiplicamos por sigma y añadimos mu una sola vez. Si sumáramos dos normalizaciones centradas y desnormalizáramos sin cuidado, introduciríamos un sesgo.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Detalle de la normalización: high/σ + (low−μ)/σ = (q−μ)/σ.

## Slide 13
Protocolo de entrenamiento
configs/dmel.json, dmel/engine.py y slurm/train.sbatch
13
Configuración | Valor
Optimizador y pérdida | Adam, MSE sobre el caudal normalizado
Tasa y tamaño de lote | 0.0001 y 32 muestras
Presupuesto | Hasta 100 épocas, paciencia 10
Selección | Menor RMSE de validación en mm/h
Reanudación en Khipu | Checkpoint al cerrar cada época
Normalización solo con train. Descomposición solo con la historia de cada muestra.
y_aux y test_targets.csv quedan fuera de las entradas y de la selección del modelo.
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 55 segundos.
Seguimos Adam con tasa uno por diez a la menos cuatro, lotes de 32 y un máximo de cien épocas. Añadimos parada temprana con paciencia de diez y seleccionamos el checkpoint por RMSE de validación en unidades físicas. La normalización solo usa entrenamiento. La descomposición recibe el pasado de cada ventana, nunca caudales futuros. y_aux podría servir como supervisión auxiliar según el enunciado, pero esta versión no lo usa. Tampoco empleamos test_targets.csv para ajustar o seleccionar. En Khipu dividimos el entrenamiento en ciclos de una época, guardando pesos, optimizador y estados aleatorios. El LSTM completó veinte épocas y terminó por parada temprana. Los ciclos guardaron su estado y permitieron continuar el entrenamiento entre asignaciones.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.

## Slide 14
Comparación de modelos y ablación
Configuraciones del proyecto. Parámetros registrados en docs/implementation.md
14
Método | Pregunta que responde | Parámetros
Persistencia | ¿Superamos repetir el último caudal? | 0
LSTM multivariada | ¿Mejora la propuesta frente al modelo base? | 815 152
DMEL adaptado | ¿Funciona la representación con dos ramas? | 3 648 561
Dos ramas Informer | ¿Aporta la especialización con LSTM? | 5 666 818
Mismo split, semilla 42, normalización y presupuesto de entrenamiento.
La ablación también cambia la capacidad del modelo. Una semilla limita la evidencia estadística.
Notes: Implementación. Tiempo orientativo: 45 segundos.
La persistencia repite el último caudal para todas las horas futuras. La LSTM multivariada recibe la señal original y sirve de modelo base aprendido. Nuestra ablación conserva las dos representaciones y la suma, pero reemplaza la rama LSTM por otra Informer. Con eso estudiamos la especialización de las ramas. La comparación no mantiene igual número de parámetros: la variante de dos Informer tiene más capacidad. Debemos declarar esa diferencia al interpretar resultados. Las redes comparten particiones, semilla, función objetivo y presupuesto. Una sola semilla permite una primera comparación, pero no prueba robustez estadística como la repetición de diez corridas descrita en el paper.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto. Sección 3.2 y discusión de repeticiones.

## Slide 15
Evaluación por horizonte y por cuenca
dmel/metrics.py; Knoben et al. (2019)
15
Medida | Lectura
RMSE y MAE, mm/h | Magnitud del error en las unidades del objetivo
NSE | Comparación con la media observada del conjunto evaluado
KGE 2009 | Correlación, variabilidad relativa y sesgo de la media
Sesgo y valores negativos | Errores sistemáticos y coherencia física
Reportes globales, h = 1…48 y métricas por cuenca
Sin fechas absolutas, las filas no forman una serie temporal continua.
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 45 segundos.
Calculamos RMSE y MAE en milímetros por hora. NSE compara el error cuadrático con la referencia de predecir la media observada del conjunto evaluado; un valor negativo indica que resulta peor que esa referencia. KGE 2009 combina correlación con los cocientes de desviaciones estándar y medias entre predicción y observación. Su cero no tiene el mismo significado de referencia que el cero de NSE. Por eso declaramos explícitamente la versión, además de sus componentes. Reportamos errores por horizonte y cuenca para que un promedio global no oculte fallos. Sin fechas absolutas no podemos reconstruir una cronología de eventos ni auditar todo el solapamiento original. Los casos indefinidos se registran como tales.
FUENTES
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Knoben, Freer y Woods (2019). Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. https://hess.copernicus.org/articles/23/4323/2019/ .
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.

## Slide 16
Resultados de validación del LSTM
Job 53987 completado. Mejor checkpoint, época 10. Resultados propios, semilla 42
16
18 142 ventanas y 508 cuencas
870 816 pares de ventana y horizonte evaluados
Métrica global | Valor | Lectura
RMSE | 0.1023 mm/h | Raíz del error cuadrático medio
MAE | 0.0213 mm/h | Error absoluto medio
NSE | 0.6447 | Referencia: media observada
KGE 2009 | 0.7221 | Correlación, variabilidad y sesgo
20 épocas completadas. Selección por RMSE de validación y paciencia 10.
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 60 segundos.
El modelo base LSTM completó el entrenamiento y terminó por parada temprana tras veinte épocas. Evaluamos los pesos de la décima época, que obtuvo el menor RMSE de validación. El conjunto contiene 18 142 ventanas de 508 cuencas. Cada ventana aporta 48 pronósticos, por lo que las métricas globales reúnen 870 816 pares de ventana y horizonte. El RMSE es 0.1023 milímetros por hora y el MAE es 0.0213. NSE alcanza 0.6447 y KGE 2009, 0.7221. Estas cifras describen el modelo base sobre el conjunto que utilizamos para seleccionar pesos. Todavía no prueban que DMEL lo supere, ni equivalen a una evaluación final en test. La agregación global también debe contrastarse con los resultados de cada cuenca.
FUENTES
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 17
Aprendizaje y selección del checkpoint
history.json de 53987. Épocas numeradas desde 1 para la exposición
17
Entrenamiento
Validación
Chart: MSE normalizado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MSE normalizado | 0.45434 | 0.40862 | 0.39771 | 0.3905 | 0.38592 | 0.38032 | 0.37771 | 0.37241 | 0.37019 | 0.36513 | 0.36099 | 0.35781 | 0.35454 | 0.34857 | 0.34448 | 0.34013 | 0.33627 | 0.33044 | 0.32519 | 0.32157
Chart: RMSE (mm/h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
RMSE (mm/h) | 0.10771 | 0.10649 | 0.10449 | 0.1039 | 0.10314 | 0.10317 | 0.10261 | 0.10237 | 0.10296 | 0.10228 | 0.10273 | 0.10312 | 0.10286 | 0.10234 | 0.10243 | 0.10347 | 0.10479 | 0.10459 | 0.10536 | 0.10664
Mejor época: 10
Parada temprana: época 20
El error de entrenamiento sigue bajando, pero validación deja de mejorar.
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 70 segundos.
Las dos curvas usan escalas distintas porque representan medidas diferentes. A la izquierda vemos la pérdida MSE sobre caudal normalizado de entrenamiento. A la derecha está el RMSE de validación en milímetros por hora. El error de entrenamiento baja durante las veinte épocas. En validación, el mínimo aparece en la época diez, equivalente a epoch nueve en los archivos. Después hay fluctuaciones, pero ninguna época posterior logra mejorar ese mínimo. La paciencia de diez activa entonces la parada temprana. Por eso usamos best.pt para evaluar, aunque last.pt contenga pesos de la última época. La separación entre las curvas es compatible con sobreajuste y justifica seleccionar con validación. Mantener cien épocas como máximo no significa que debamos ejecutarlas todas. Esta decisión también evita gastar cómputo cuando el criterio de selección ya no mejora.
FUENTES
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 18
El error aumenta con el horizonte
Validación LSTM, mejor checkpoint. Cada horizonte contiene 18 142 pronósticos
18
Error en unidades físicas
Eficiencia NSE
Chart: RMSE (mm/h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
RMSE (mm/h) | 0.032705 | 0.044809 | 0.052961 | 0.059413 | 0.061978 | 0.063337 | 0.063862 | 0.063755 | 0.063336 | 0.065605 | 0.070542 | 0.074652 | 0.078025 | 0.080252 | 0.083029 | 0.08539 | 0.088179 | 0.09117 | 0.096104 | 0.11243 | 0.13225 | 0.1428 | 0.12598 | 0.10969 | 0.10281 | 0.1018 | 0.10551 | 0.11271 | 0.11224 | 0.1132 | 0.11038 | 0.11018 | 0.11525 | 0.11882 | 0.11891 | 0.11879 | 0.11968 | 0.12082 | 0.12156 | 0.12136 | 0.12108 | 0.12157 | 0.12375 | 0.12372 | 0.12226 | 0.12218 | 0.12084 | 0.11965
Chart: NSE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
NSE | 0.96854 | 0.94333 | 0.9228 | 0.90394 | 0.89437 | 0.88576 | 0.87925 | 0.87348 | 0.86903 | 0.85419 | 0.83021 | 0.80793 | 0.78651 | 0.7693 | 0.74938 | 0.73272 | 0.71358 | 0.69397 | 0.66421 | 0.58407 | 0.49763 | 0.45127 | 0.50496 | 0.56604 | 0.59175 | 0.59154 | 0.56977 | 0.53268 | 0.53269 | 0.52533 | 0.53547 | 0.53499 | 0.51004 | 0.4951 | 0.49351 | 0.49326 | 0.488 | 0.48068 | 0.47538 | 0.47485 | 0.47522 | 0.47454 | 0.46718 | 0.46874 | 0.47486 | 0.47491 | 0.47848 | 0.4798
RMSE: 0.0327 en +1 h y 0.1196 en +48 h
NSE: 0.9685 en +1 h y 0.4798 en +48 h
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 65 segundos.
El resumen global mezcla horizontes con dificultades diferentes. Por eso calculamos una métrica para cada hora futura usando las mismas 18 142 ventanas. A una hora, el RMSE es 0.0327 milímetros por hora y el NSE es 0.9685. A las veinticuatro horas, el RMSE sube a 0.1097 y el NSE baja a 0.5660. A las cuarenta y ocho horas obtenemos 0.1196 y 0.4798, respectivamente. Las curvas presentan las 48 mediciones, sin interpolar resultados faltantes. La pérdida de precisión con el horizonte es clara, aunque no todos los pasos cambian de forma estrictamente monótona. Cuando termine DMEL, compararemos las curvas completas para ver si su aporte ocurre en horizontes cortos, largos o en ambos. Estos puntos son horizontes relativos de ventanas y no una serie cronológica de eventos.
FUENTES
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 19
Diferencias entre cuencas y coherencia física
Validación LSTM. Agregación global y métricas por cuenca con ponderaciones distintas
19
Resumen del NSE | Resultado
Global: todos los pares juntos | 0.6447
Mediana de las 508 cuencas | 0.5939
Media por cuenca, igual peso | −49.2525
Cuencas con NSE negativo | 70 de 508 (13.8 %)
La media por cuenca recibe una fuerte influencia de valores extremos.
3.26 % de las predicciones son negativas
Reporte sin recorte a cero. Revisar por cuenca antes de una aplicación operativa.
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 65 segundos.
Un NSE global positivo no implica buen desempeño en todas las cuencas. Setenta de las 508 cuencas tienen NSE negativo. La mediana es 0.5939, pero la media con igual peso por cuenca es menos 49.2525. Debemos mostrar ambas. La media muy negativa recibe una fuerte influencia de casos extremos. Por ejemplo, la cuenca 377 combina RMSE de aproximadamente 0.0131 milímetros por hora con NSE de menos 11 659.5. A partir de esas dos métricas se infiere una desviación observada muy pequeña, de unos 0.00012 milímetros por hora. El denominador pequeño del NSE amplifica el error relativo. Eso ayuda a interpretar el valor, pero no elimina el problema predictivo. Además, 28 350 pronósticos, equivalentes al 3.26 por ciento, son negativos. Los reportamos sin recortarlos a cero. Todavía necesitamos inspeccionar predicciones individuales y comparar con persistencia para entender esos fallos.
FUENTES
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 20
Estado de la comparación experimental
Corte de resultados: 03/10/2026. Pendiente indica ausencia de métricas finales recibidas
20
Método | RMSE (mm/h) | NSE global | Evidencia
LSTM multivariada | 0.1023 | 0.6447 | Validación completa
Persistencia | Pendiente | Pendiente | Referencia por calcular
DMEL adaptado | Pendiente | Pendiente | Corrida sin resultado final
Dos ramas Informer | Pendiente | Pendiente | Ablación por completar
La ventaja de DMEL sobre el modelo base sigue por determinar.
Después: comparación por horizonte y cuenca, análisis de errores y predicciones de test.
Notes: Resultados disponibles. Tiempo orientativo: 55 segundos.
El resultado completo disponible corresponde al LSTM multivariado. La tabla conserva pendientes para persistencia, DMEL y la ablación porque todavía no tenemos sus métricas finales verificadas. El piloto anterior de DMEL utilizó solo 256 ventanas de entrenamiento y 64 de validación, por lo que sus cifras no entrarían en una comparación justa con este LSTM. La descomposición de las 272 142 ventanas de train.h5 ya terminó y puede reutilizarse. El siguiente cierre experimental consiste en evaluar los modelos con el mismo split, semilla y criterio de selección, y comparar los 48 horizontes y las 508 cuencas. Solo entonces podremos atribuir una mejora a la propuesta y discutir qué aporta la especialización de ramas. Finalmente generaremos las predicciones de test y documentaremos las limitaciones de trabajar con una sola semilla y cuencas anónimas.
FUENTES
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.

## Slide 21
Referencias del método
Fuentes primarias. Referencias y vínculos completos en las notas de cada diapositiva
21
Wang et al., 2026
DMEL. Applied Soft Computing 192, 114792. DOI: 10.1016/j.asoc.2026.114792
Torres et al., 2011
A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP.
Richman y Moorman, 2000
Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy.
Notes: Referencias. Tiempo orientativo: 0 segundos.
El paper DMEL aporta la propuesta integrada y los parámetros publicados. Torres y colaboradores describen CEEMDAN. Richman y Moorman fundamentan la entropía muestral. Estas fuentes permiten estudiar los mecanismos. La implementación central del laboratorio pertenece al proyecto y sus diferencias están documentadas.
FUENTES
Wang, W.-c., Gu, M., Li, Z., Wang, Y.-y., Zhao, Y.-w. (2026). DMEL: A novel dual-modal ensemble learning architecture for multi-step runoff prediction. Applied Soft Computing 192, 114792. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2026.114792 . PDF proporcionado por el usuario en la raíz del proyecto.
Torres et al. (2011). A complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise. ICASSP. https://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/0004144.pdf . Véanse también docs/decomposition.md y dmel/decomposition.py.
Richman y Moorman (2000). Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy. https://doi.org/10.1152/ajpheart.2000.278.6.H2039 . Recurso de contraste: https://physionet.org/content/sampen/1.0.0/ .

## Slide 22
Referencias de evaluación y del proyecto
Material de apoyo para la exposición y las preguntas individuales
22
Zhou et al., 2021
Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. arXiv:2012.07436
Knoben, Freer y Woods, 2019
Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. HESS 23, 4323–4331.
Laboratorio 2 y artefactos propios
metadata.json, código dmel/, configuraciones y registro de ejecución en Khipu.
Notes: Referencias. Tiempo orientativo: 0 segundos.
Las instrucciones del laboratorio fijan el problema, las restricciones y los entregables. Los metadatos establecen los canales y las unidades del objetivo. Los archivos del proyecto permiten contrastar cada decisión con el código. Los logs compartidos por el usuario constituyen la evidencia del cómputo remoto; no se han inventado resultados pendientes ni se han extrapolado los resultados diarios del paper a nuestras cuencas.
FUENTES
Zhou et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. https://arxiv.org/abs/2012.07436 .
Knoben, Freer y Woods (2019). Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. https://hess.copernicus.org/articles/23/4323/2019/ .
Laboratorio 2.pdf, documento proporcionado por el usuario, pp. 1–3. Video: metodología 6 min, implementación 6 min, resultados 6 min. Se permiten simplificaciones justificadas, conservando la propuesta central.
dataset/metadata.json; Laboratorio 2.pdf, pp. 1–2; outputs/revision-dataset-lab2.json. Datos oficiales enlazados por el laboratorio: https://drive.google.com/drive/folders/1crKbJBhLHQEVJGG-agOxMnKLDnBP2x4w . train.h5 está disponible en Khipu. No se utilizó test_targets.csv.
Código local: dmel/data.py, dmel/decomposition.py, dmel/models.py, dmel/engine.py y dmel/metrics.py. Configuraciones: configs/dmel.json, configs/lstm.json, configs/mrs_informer.json y configs/decomposition.json. docs/implementation.md describe las decisiones de diseño; su encabezado de estado antiguo queda actualizado por docs/estado-khipu.md.
Resultados propios de validación del LSTM, job 53987 COMPLETED 0:0. outputs/khipu-lstm-53987-completed/metrics.json, analysis.json y status.json. Historial: outputs/khipu-lstm-53987-history-20261003.json. Fuente: salidas de Khipu compartidas por el usuario y contrastadas localmente. Se evalúa el mejor checkpoint, epoch=9 (décima época). 18142 ventanas, 48 horizontes y 508 cuencas. No son resultados de test.